UCHWAŁA NR …………………

Rady Miejskiej w Nidzicy

z dnia ……….....…………

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych -Grzegórzki, Bartoszki i Waszulki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.594) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2012 poz. 647, poz. 951, poz. 1445, z 2013 r. poz. 21).

Rada Miejska w Nidzicy uchwala, co następuje:

# ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne

§ 1.1. Po stwierdzeniu, że ustalenia planu nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nidzica i po zapoznaniu się z prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych uchwalenia planu, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych -Grzegórzki, Bartoszki i Waszulki, zwany dalej planem.

2. Plan obejmuje teren w granicach zgodnych z Uchwałą Nr XIX/298/2012 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 marca 2012 r. oraz z oznaczeniami na rysunku planu.

3. Plan składa się z następujących elementów podlegających uchwaleniu i opublikowaniu:

- ustaleń stanowiących treść niniejszej uchwały;

- rysunku planu w skali 1 : 2000, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały;

- rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały;

- rozstrzygnięcia sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2.1. Przedmiotem ustaleń planu są:

- tereny lokalizacji siłowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastruktura techniczną, oznaczone na rysunku planu symbolem EW;

- tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku planu symbolem RM;

- tereny rolne, oznaczone na rysunku planu symbolem R;

- tereny lasów, oznaczone na rysunku planu symbolem ZL;

- tereny wód powierzchniowych, oznaczone na rysunku planu symbolem WS;

- teren łozowiska na gruntach podmokłych, oznaczony na rysunku planu symbolem ZN;

- tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KD;

- tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDW;

- zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, § 5 uchwały;

- zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, § 6 uchwały;

- zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, § 7 uchwały;

- wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, § 8 uchwały;

- granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych, § 9 uchwały;

- szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy, § 10 uchwały;

- zasady rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, § 11 uchwały;

- sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów, § 12 uchwały;

- przeznaczenie, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady podziału nieruchomości, § 13 uchwały;

- stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, § 14 uchwały;

- określenie inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy, § 15 uchwały;

- określenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, § 16 uchwały.

§ 3.1.  Ustala się następujący zakres oznaczeń graficznych na rysunku planu jako obowiązujący i ściśle określony:

- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

- nieprzekraczalna linia zabudowy; w miejscach, gdzie nie oznaczono nieprzekraczalnej linii zabudowy, odległości od granicy działki należy przyjąć zgodnie z przepisami odrębnymi;

- przeznaczenie terenu elementarnego wyrażone symbolem;

- granica terenu objętego planem;

- granice oddziaływania hałasowego – izofona 45 dB i 40 dB;

- trasa przebiegu projektowanej linii elektroenergetycznej 110 kV napowietrznej;

- Oznaczenia przebiegu istniejących linii elektroenergetycznych, wodociągu oraz granice stanowiska archeologicznego pokazano informacyjnie.

- Kępy drzew o powierzchni powyżej 0,1 ha na terenach rolnych pokazano informacyjnie jako element zagospodarowania, od którego wieże siłowni wiatrowych oddalone są o 200 m.

§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Nidzicy o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

- przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

- przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć inne rodzaje przeznaczenia jak podstawowe, które je uzupełniają lub wzbogacają;

- adaptacji budynku lub obiektu budowlanego - należy przez to rozumieć zachowanie istniejącego budynku lub obiektu budowlanego i funkcji z możliwością przystosowania do aktualnych potrzeb użytkownika; przystosowanie to może wiązać się z przebudową, rozbudową, nadbudową, rozbiórką i odbudową oraz zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego, pod warunkiem, że nowa funkcja jest zgodna z przeznaczeniem terenu elementarnego, a sposób kształtowania zabudowy i zagospodarowania działki zgodny jest z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów elementarnych, zawartych w rozdziale III uchwały;

- wysokości zabudowy wyrażonej w metrach - należy przez to rozumieć definicję zawartą w przepisach odrębnych w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jeżeli ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej;

- powierzchni terenu biologicznie czynnego - należy przyjąć definicję zawartą w przepisach odrębnych w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

- nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczającą teren, na którym można sytuować budynki i budowle; nieprzekraczalną linię zabudowy należy rozumieć następująco: żaden element budynku lub budowli nie może tej linii przekroczyć za wyjątkiem fundamentów i łopat wirnika siłowni wiatrowej;

- intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wskaźnik wyrażony stosunkiem powierzchni zabudowy wszystkich budynków zlokalizowanych na działce budowlanej do powierzchni tej działki;

- nośniku reklamowym – należy przez to rozumieć grafikę umieszczoną na materialnym podłożu lub formę przestrzenną niosącą wizualny przekaz informacyjno - reklamowy o produkcie, obiekcie lub usłudze;

- szyldzie – należy przez to rozumieć jednostronny, płaski znak będący oznaczeniem stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zawierający informację o rodzaju prowadzonej działalności;

- znaku informacyjnym – należy przez to rozumieć obiekt komunikacji wizualnej o funkcji informującej lub ostrzegawczej;

- siłowni wiatrowej – należy przez to rozumieć wieżę wraz z urządzeniem prądotwórczym oraz  niezbędnymi urządzeniami budowlanymi (w tym placami montażowymi, fundamentami, drogami) i infrastrukturą techniczną (w tym stacje transformatorowe, sieci uzbrojenia terenu) oraz siecią optotelekomunikacyjną;

- farmie wiatrowej – należy przez to rozumieć zespół siłowni wiatrowych współpracujących ze sobą;

- terenie elementarnym – należy przez to rozumieć teren wydzielony linią rozgraniczającą i oznaczony jednym symbolem.

# ROZDZIAŁ II

# Przepisy dotyczące całego obszaru objętego planem

§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

- W granicach opracowania planu nie występują elementy zagospodarowania przestrzennego, w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wymagające ochrony, ukształtowania lub rewaloryzacji.

- Na terenach zabudowy zagrodowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem RM ogrodzenia od strony dróg nie wyższe niż 1,60 m; należy je wykonać z materiałów tradycyjnych takich jak kamień, drewno, cegła, metal itp. Zabrania się stosowania ogrodzeń pełnych na całej długości oraz prefabrykowanych żelbetowych.

- Na całym obszarze objętym planem ustala się zakaz lokalizowania nośników reklamowych o powierzchni większej jak 5,00 m2 za wyjątkiem nośników reklamujących finansowanie inwestycji ze środków  Unii Europejskiej.

- Zezwala się na zastosowanie znaków informacyjnych i szyldów na następujących zasadach:

- powierzchnia płaszczyzny ekspozycyjnej - do 2,00 m2, przy czym powierzchni dwustronnych nie sumuje się, traktując je jak znaki dwustronne,

b)	znaki informacyjne i szyldy wolnostojące: wysokość od poziomu terenu – do 3,0 m, łącznie z płaszczyzną ekspozycyjną,

c)	znaki i szyldy na obiektach: wysokość od poziomu terenu - do 3,0 m, łącznie z płaszczyzną ekspozycyjną, nie wyżej jednak niż poziom okapu lub gzymsu danego obiektu.

- Zasady kształtowania ładu przestrzennego zostały ponadto określone poprzez ustalenie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

§ 6. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

  - Teren opracowania jest położony poza obszarami objętymi terytorialnymi formami ochrony przyrody.

  - Poziom hałasu w środowisku dla terenów oznaczonych symbolem RM należy przyjąć jak dla zabudowy zagrodowej, stosownie do przepisów odrębnych.

- Ustala się następujące zakazy:

a)	zakaz stosowania żużla piecowego do nawierzchni dróg i placów;

    - zakaz stosowania w indywidualnych systemach grzewczych nowej zabudowy wysokoemisyjnych systemów grzewczych wpływających znacząco negatywnie na jakość powietrza, stosownie do przepisów odrębnych;

    - zakaz zmiany rzeźby terenu; zmiany powstałe na skutek prowadzonych prac budowlanych związanych z budową siłowni wiatrowych, należy przywrócić do stanu pierwotnego, z wyłączeniem terenów objętych zainwestowaniem.

- ustala się następujące nakazy:

- gromadzenie odpadów stałych w granicach działki własnej zgodnie z przepisami odrębnymi; nie dopuszcza się utylizacji i składowania odpadów na terenie działki własnej.

§ 7. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

- Na obszarze objętym planem, w jego północno-wschodnim fragmencie, znajduje się stanowisko archeologiczne zewidencjonowane na obszarze AZP 32-61.

- Prace ziemne należy poprzedzić weryfikacyjnymi, sondażowymi badaniami archeologicznymi, na które należy uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 8. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

- Na terenie objętym planem przestrzeń publiczną stanowią tereny w liniach rozgraniczających drogi publiczne, oznaczone na rysunku planu symbolami: KDZ, KDL i KD.

- W liniach rozgraniczających dróg publicznych dopuszcza się lokalizację sieci i obiektów infrastruktury technicznej, ścieżek rowerowych i pieszych, obiektów małej architektury, znaków informacyjnych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 9. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych.

- Na obszarze objętym planem nie występują udokumentowane geologicznie złoża kopalin, ewidencjonowane w Krajowym Bilansie Zasobów.

- W granicach planu nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych oraz tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi.

§ 10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

- Na rysunku planu oznaczono strefy oddziaływania hałasowego siłowni wiatrowych wyznaczone izofoną 45 dB i izofoną 40 dB. Ograniczenia zagospodarowania terenów w wyznaczonych strefach, w tym zakaz zabudowy, zawarte są w rozdziale III uchwały, w ustaleniach dla poszczególnych terenów elementarnych.

- Prace związane z budową farmy elektrowni wiatrowych należy prowadzić w sposób nie powodujący jakichkolwiek zmian stosunków wodnych.

- Tereny podmokłe, doliny cieków oraz naturalne oczka wodne powinny zostać w stanie niezmienionym.

- Siłownie wiatrowe należy lokalizować wyłącznie na terenach oznaczonych symbolem EW w granicach wyznaczonych nieprzekraczalną linią zabudowy, przy czym zasięg łopat może wykraczać poza wyznaczone tereny.

- Ustala się następujące zakazy:

-	zakaz obsadzania dróg drzewami i krzewami; spontanicznie pojawiające się nowe zakrzewienia w takich miejscach należy usuwać;

-	zakaz zalesiania terenów rolnych.

- Wszystkie obiekty budowlane o wysokości od 100 m i więcej nad poziom terenu są przeszkodami lotniczymi. Szczegółowa lokalizacja tych obiektów musi być uzgadniana z odpowiednimi służbami, stosownie do przepisów odrębnych.

- Wszystkie projektowane obiekty o wysokości od 50 m i więcej nad poziom terenu podlegają każdorazowo, przed wydaniem pozwolenia na budowę, zgłoszeniu do właściwego organu sił zbrojnych RP, stosownie do przepisów odrębnych.

§ 11. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

      - W rozwiązaniach komunikacji ustala się jako obowiązujące:

- powiązanie z układem nadrzędnym, drogą wojewódzką nr 604 poprzez drogę powiatową; dojazd do siłowni drogą powiatową będzie możliwy po przebudowie odcinka tej drogi do parametrów klasy L, lokalnej; warunki przebudowy zgodnie z przepisami odrębnymi;

- obsługa komunikacyjna terenów lokalizacji siłowni wiatrowych z dróg wewnętrznych;

- obsługa komunikacyjna istniejącej zabudowy zagrodowej oraz terenów rolnych, do czasu zrealizowania przebudowy drogi wojewódzkiej nr 604, w sposób dotychczasowy; po zrealizowaniu przebudowy drogi wojewódzkiej, zgodnie z rozwiązaniami projektowymi;

- zabezpieczenie potrzeb parkingowych w obrysie działki przeznaczonej pod inwestycję; ilość miejsc postojowych programować wg poniższych wskaźników:

- dla terenów lokalizacji siłowni wiatrowych – min. 1 miejsce postojowe na każdy teren, przy czym miejsce postojowe może stanowić plac montażowy,

- dla zabudowy zagrodowej należy zapewnić minimalnie 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, przy czym miejsce na podjeździe i w garażu uznaje się jako miejsce postojowe;

- klasyfikacja i parametry dróg:

| Symbol na rysunku planu | Klasyfikacja funkcjonalna | Klasyfikacja techniczna | min. szerokość w liniach rozgraniczających |
| --- | --- | --- | --- |
| 24KDZ | droga wojewódzka | zbiorcza | zgodnie z obecnym podziałem geodezyjnym |
| 25KDL | droga powiatowa | lokalna | zgodnie z obecnym podziałem geodezyjnym |
| 26KDW, 27KDW, 28KDW, 29KDW | droga wewnętrzna gminna | - | zgodnie z obecnym podziałem geodezyjnym |
| 30KDW | droga wewnętrzna | - | 15,00 m |
| 31KDW | droga wewnętrzna zakończona placem manewrowo-zwrotnym | - | 10,00 m |
| 32KDW, 33KDW | droga wewnętrzna | - | 16,00 m |
| 34KDW | droga wewnętrzna |  | zgodnie z rysunkiem planu |
| 35KDW | droga wewnętrzna |  | zgodnie z obecnym podziałem geodezyjnym |
| 36KD, 37KD | - | - | teren na poszerzenie drogi powiatowej do 15,00 m w liniach rozgraniczających |

      - W rozwiązaniach infrastruktury technicznej ustala się jako obowiązujące:

        - zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej;

        - na okres czasowy dopuszcza się indywidualne ujęcia wody;

        - odprowadzanie ścieków docelowo do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej;

        - na okres czasowy dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiorników szczelnych;

        - zaopatrzenie w ciepło ze źródeł indywidualnych z zastrzeżeniem ustaleń zawartych w § 6 pkt 3 lit b;

        - wody deszczowe z dachów zagospodarować w granicach własnej działki; wody opadowe z dróg i placów utwardzonych należy odprowadzić do odbiornika po uprzednim oczyszczeniu w stopniu przewidzianym przepisami odrębnymi;

        - przyłączanie odbiorców do sieci telekomunikacyjnej będzie następowało zgodnie z przepisami odrębnymi; linie telekomunikacyjne należy realizować jako podziemne;

        - inwestycje celu publicznego z zakresu łączności publicznej, w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, można lokalizować na całym terenie objętym planem, jeżeli taka inwestycja zgodna jest z przepisami odrębnymi;

        - zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących źródeł; przyłączanie nowych odbiorców do sieci elektroenergetycznej odbywać się będzie zgodnie z przepisami odrębnymi;

        - w obszarze objętym planem znajdują się linie elektroenergetyczne 15 kV oraz planowana jest budowa linii napowietrznej 110 kV relacji Wielbark-Nidzica, której przebieg pokazano na rysunku planu; wzdłuż linii elektroenergetycznych napowietrznych ustala się pasy techniczne – dla projektowanej linii napowietrznej 110 kV o szerokości 16,00 m od osi słupów w obie strony, dla linii 15 kV napowietrznej szerokości 6,00 m od osi słupów w obie strony; w pasach technicznych występują ograniczenia w zagospodarowaniu terenu; zasady zagospodarowania regulują przepisy odrębne;

        - Ustala się następujące odległości turbin wiatrowych od linii elektroenergetycznych:

-	wzdłuż linii niskiego napięcia (do 1 kV) ustala się pas techniczny o szerokości 20 m dla linii 1-torowej i 25 m dla linii 2-torowej, w którym przy dowolnym stanie pracy turbiny wiatrowej nie może się znaleźć jakikolwiek jej element; oś symetrii pasa technicznego wyznaczają słupy;

-	wzdłuż linii średniego napięcia (do 45 kV) ustala się pas techniczny o szerokości 25 m dla linii 1-torowej i 30 m dla linii 2-torowej, w którym przy dowolnym stanie pracy turbiny wiatrowej nie może się znaleźć jakikolwiek jej element; oś symetrii pasa technicznego wyznaczają słupy;

-	w przypadku linii o napięciu powyżej 45 kV wymagana odległość turbiny wiatrowej od linii uzależniona jest od tego, czy na linii zainstalowana została ochrona przeciwdrganiowa czynna: w przypadku gdy linia nie posiada tłumików drgań, odległość końca łopaty turbiny wiatrowej od skrajnego przewodu linii powinna wynosić co najmniej trzy średnice koła zataczanego przez łopaty turbiny wiatrowej, w przypadku gdy linia posiada tłumiki drgań, odległość końca łopaty turbiny wiatrowej od skrajnego przewodu linii powinna wynosić co najmniej jedną średnicę koła zataczanego przez łopaty turbiny wiatrowej;

        - zaopatrzenie w gaz z gazu butlowego, a docelowo w oparciu o gaz ziemny z sieci gazowniczej;

        - sieci uzbrojenia technicznego należy prowadzić w liniach rozgraniczających ciągów komunikacyjnych; dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na całym terenie objętym planem z zachowaniem wymagań określonych przepisami odrębnymi;

        - należy zapewnić dostęp dla służb technicznych do sieci i urządzeń infrastruktury technicznej położonych poza liniami rozgraniczającymi dróg;

        - w przypadku kolizji istniejących sieci z planowanym zainwestowaniem, należy je przebudować zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 12. Ustalenia dotyczące sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów.

- Na terenach rolnych, oznaczonych symbolem R, z wyłączeniem gruntów klasy III, oraz terenach komunikacji dopuszcza się możliwość wykonania tymczasowych zjazdów; tymczasowego poszerzenia dróg, wykonania odcinków utwardzeń tymczasowych o nawierzchni łatwej do demontażu dla potrzeb związanych z organizacją transportu elementów siłowni wiatrowych, z zastrzeżeniem ich likwidacji po wybudowaniu siłowni.

- Na terenach oznaczonych symbolem R, z wyłączeniem gruntów klasy III, dopuszcza się lokalizację tymczasowych placów montażowych z zastrzeżeniem ich likwidacji po wybudowaniu siłowni.

- Pozostały teren objęty planem, do czasu jego zagospodarowania zgodnego z przeznaczeniem, należy użytkować w sposób dotychczasowy.

# Rozdział III

Przepisy dotyczące poszczególnych terenów elementarnych  wydzielonych liniami rozgraniczającymi

§ 13. Ustalenia dotyczące przeznaczenia, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad podziału nieruchomości

| Symbol terenu elementarnego | Ustalenia |
| --- | --- |
| 1EW, 2EW, 3EW | Przeznaczenie podstawowe: tereny lokalizacji siłowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W ramach przeznaczenia podstawowego możliwa jest lokalizacja masztów pomiarowych, dróg wewnętrznych i placów montażowych. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: forma zabudowy – budowla wysokość budowli – do 196 m liczone od powierzchni terenu wraz z łopatą śmigła w jego górnym położeniu, moc pojedynczej siłowni wiatrowej – do 3,0 MW; geometria dachu – nie dotyczy minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – nie ustala sie maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – nie ustala się minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – nie ustala się; 4. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów: ustala się nakaz zastosowania identycznych turbin nowej generacji ze słupami pełnościennymi; należy stosować ujednolicony typ poszczególnych siłowni wiatrowych dla całego obszaru objętego planem, jednolitą, neutralną kolorystykę wież i skrzydeł poszczególnych siłowni wiatrowych oraz matową powierzchnię niepowodującą refleksów świetlnych; oznakowanie i oświetlenie siłowni wiatrowych zgodnie z przepisami odrębnymi; dopuszcza się wykonanie ochronnego ogrodzenia ażurowego wokół poszczególnych turbin wiatrowych z wykluczeniem ogrodzeń z prefabrykowanych elementów żelbetowych; 5. Zasady podziału nieruchomości – dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych, placów manewrowych oraz działki pod siłownię wiatrową. Parametrów działki nie ustala się. |
| 4R, 5R, 6R, 7R, 8R, 9R, 10R, 11R, 12R | Przeznaczenie podstawowe: użytki rolne w rozumieniu przepisów rozporządzenia właściwego ministra w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej pod warunkiem zgodności z przepisami odrębnymi. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu. forma zabudowy – zabudowa wolnostojąca; wysokość budynku mieszkalnego – max. 9,50 m - dwie kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe; dachy dwuspadowe, symetryczne o kącie nachylenia połaci 30˚ – 45˚; pokryte dachówką ceramiczną, cementową, blacho - dachówką lub gontem bitumicznym; pokrycie dachów w kolorze czerwonym, w odcieniu tradycyjnej dachówki lub brązowym; wysokość budynku gospodarczego lub garażowego ew. łączącego obie funkcje - max. 8,00 m; dachy dwuspadowe, symetryczne o kącie nachylenia połaci 20˚ – 45˚; pokryte dachówką ceramiczną, cementową, blacho - dachówką lub gontem bitumicznym; pokrycie dachów w kolorze czerwonym, w odcieniu tradycyjnej dachówki lub brązowym; w elewacjach stosować materiały tradycyjne, cegła, kamień lub okładziny imitujące te materiały, tynki w jasnych pastelowych kolorach, drewno; ustalenia zawarte w pkt c) i d) nie dotyczą obiektów specjalistycznych związanych z produkcją rolną takich jak np.: silosy, wiaty, przechowalnie płodów rolnych i sprzętu; minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.10; maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.25; minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 60 % powierzchni działki budowlanej. Na części terenów ustala się strefy oddziaływania siłowni wiatrowych zgodnie z rysunkiem planu: - w I strefie, wyznaczonej izofoną 45 dB i w II strefie, wyznaczonej izofoną 40 dB, ustala się zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi i zwierząt, - dopuszcza się lokalizację zabudowy zagrodowej związanej z obsługą rolnictwa poza w/w strefami w odległości nie mniejszej jak 500 m od siłowni wiatrowych. Wzdłuż istniejących i projektowanych napowietrznych sieci elektroenergetycznych ustala się pasy techniczne, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 11 pkt 2, lit. j) k). W granicach terenów rolnych dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 12 pkt 1 i 2 uchwały. Zasady podziału nieruchomości: zgodnie z przepisami odrębnymi. |
| 13RM, 14RM | Przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: forma zabudowy – zabudowa wolnostojąca; wysokość budynku mieszkalnego – max. 9,00 m – dwie kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe; dachy dwuspadowe, symetryczne o kącie nachylenia połaci 30˚ – 45˚; pokryte dachówką ceramiczną, cementową, blacho – dachówką lub gontem bitumicznym; pokrycie dachów w kolorze czerwonym, w odcieniu tradycyjnej dachówki lub brązowym; wysokość budynku gospodarczego lub garażowego w. łączącego obie funkcje – max. 8,00 m; dachy dwuspadowe, symetryczne o kącie nachylenia połaci 20˚ – 45˚; pokryte dachówką ceramiczną, cementową, blacho – dachówką lub gontem bitumicznym; pokrycie dachów w kolorze czerwonym, w odcieniu tradycyjnej dachówki lub brązowym; w elewacjach stosować materiały tradycyjne, cegła, kamień lub okładziny imitujące te materiały, tynki w jasnych pastelowych kolorach, drewno; minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.10; maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.25; minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 60 % powierzchni działki budowlanej. 4. Zasady podziału nieruchomości: minimalna powierzchnia działki budowlanej – 3000 m2. minimalna szerokość frontu działki budowlanej – 20,00 m. |
| 15WS, 16WS, 17WS, 18WS, 19WS | Przeznaczenie podstawowe: wody powierzchniowe – istniejące rowy melioracyjne. Zasady zagospodarowania terenu: a) adaptuje się istniejące rowy; b) należy bezwzględnie zachować ciągłość przepływową rowów melioracyjnych. |
| 20ZL, 21ZL, 22ZL | Przeznaczenie podstawowe: zieleń leśna. Adaptuje się obecny sposób użytkowania terenu. Gospodarkę leśną prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi. |
| 23ZN | Przeznaczenie podstawowe: zieleń naturalna, łozowiska w podmokłej części doliny. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: istniejącą zieleń zachować w stanie obecnym; ustala się zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów wymienionych w § 11 pkt 2, lit h). |
| 24 KDZ | Przeznaczenie: droga publiczna wojewódzka klasy zbiorczej. Klasyfikacja i parametry zgodnie z § 11 pkt 1 lit. e) uchwały. Obowiązują ustalenia zawarte w § 8 oraz § 10 pkt 5 tiret 1 uchwały. |
| 25KDL | Przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej Klasyfikacja i parametry zgodnie z §11 pkt 1 lit. e) uchwały. Obowiązują ustalenia zawarte w § 8 oraz § 10 pkt 5 tiret 1 uchwały. |
| 26KDW, 27KDW, 28KDW, 29KDW, 30KDW, 31KDW, 32KDW, 33KDW, 34KDW, 35KDW | Przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej Parametry zgodnie z §11 pkt 1 lit. e) uchwały. 4. Obowiązują ustalenia zawarte w §10 pkt 5 tiret 1 uchwały. |
| 36KD, 37KD | Przeznaczenie podstawowe: teren na poszerzenie drogi powiatowej 27KDL do szerokości 15,00 m w liniach rozgraniczających. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej. |

# ROZDZIAŁ IV

Przepisy końcowe

§ 14. Stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, została ustalona dla całego obszaru objętego planem w wysokości 30 %.

§ 15. W granicach planu inwestycją z zakresu infrastruktury technicznej należącą do zadań własnych gminy jest przebudowa i utrzymanie dróg gminnych.

§ 16. Inwestycją celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym jest przebudowa i utrzymanie dróg wojewódzkiej i powiatowej.

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy