Warszawa, 21.04.2011r.

Informacja o zamiennych rozwiązaniach projektowych ekologicznej

mini przystani żeglarskiej w Siemianach

W stosunku do rozwiązań szczegółowych zawartych w dokumentacji projektowej – projekcie wykonawczym z 2010r. w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia wprowadza się następujące zmiany:

- Pomost cumowniczy: obowiązuje opis przedmiotu zamówienia zawarty w pozycjach 38, 39 i 40 przedmiaru robót zagospodarowania terenu. Rozwiązania zawarte w dokumentacji projektowej należy traktować jedynie jako rysunki orientacyjne.

- W instalacji wewnętrznej zimnej i ciepłej wody użytkowej odstępuje się od systemu pobierania opłaty poprzez automaty wrzutowe zasilane z instalacji elektrycznej we wszystkich dwunastu punktach poboru (2 sztuki paneli prysznicowych w toaletach dla niepełnosprawnych, 6 sztuk paneli prysznicowych w natryskowniach, 2 sztuki baterii zlewozmywakowych w zewnętrznym punkcie mycia naczyń, 2 sztuki baterii zlewozmywakowych w pralni). Wprowadza się zamiennie 2 sztuki paneli prysznicowych zasilanych wodą ciepłą i zimną z indywidualnym mieszaczem i ograniczanym czasowo wypływem oraz 6 sztuk paneli natryskowych w natryskowniach z ograniczonym czasowo wypływem zasilanych wodą zmieszaną. do tych 6 paneli wprowadza się  1 sztukę zasilającego je mieszacza. W tym zakresie obowiązują zapisy zawarte w opisach pozycji przedmiarowych instalacji wewnętrznych wod-kan. Dokumentacje projektową w zakresie natryskowni zbiorowych należy traktować jako orientacyjną z zachowaniem usytuowania wszystkich istotnych elementów, a w pozostałych zakresach należy traktować jako obowiązującą z pominięciem automatów wrzutowych i zasilających je transformatorów.

- Wprowadzono zmiany we wszystkich typach opraw oświetlenia wewnętrznego wg poniższej tabeli. W tym zakresie obowiązują zapisy zawarte w opisach pozycji przedmiarowych instalacji elektrycznych wewnętrznych. układ instalacji i rozmieszczenie elementów nie ulega zmianom.

| OPRAWA | PRODUCENT | OPRAWA (zamienna) | PRODUCENT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oprawa zew. LENA PORTAL 9W z czujnikiem zmierzchowym | LENA | Oprawa zew. LENA PORTAL 9W z czujnikiem zmierzchowym | LENA |  |
| ELGO SELIA AW | ELGO | PLAFONIERA HERMETYCZNA PHR 2X20W E27 PC IP44 AW | BEMKO |  |
| ELGO SELIA | ELGO | 'PLAFONIERA HERMETYCZNA PHR 2X20W E27 PC IP44 | BEMKO |  |
| OPRAWA THORN | THORN | OPRAWA OCEANIC 315 60cm T8 | ELGO |  |
| OPRAWA TAURUS | ELGO | Oprawa awaryjno-sieciowa URAN S, 8W, 2h | ELGO |  |
| LALUNA 3000aw | ES-SYSTEM | OPRAWA RASTROWA T5 2x28W N/T ELEKTRONIK aw | BEMKO |  |
| LALUNA3000 | ES-SYSTEM | OPRAWA RASTROWA T5 2x28W N/T ELEKTRONIK | BEMKO |  |
| AQUQRaw | ELGO | AQUARaw | ELGO |  |
| AQUQR | ELGO | AQUQR | ELGO |  |
| Naświetlacz HIT 70W |  | Naświetlacz HIT 70W |  |  |

Odpowiednie zmiany w dokumentacji projektowej zostaną naniesione w trakcie realizacji w ramach nadzoru autorskiego.