Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu

ul. Ogrodowa 16

14 – 300 Morąg

Znak sprawy: MBP 1/2009	Morąg, 2009-03-10

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na Remont Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.)

Zatwierdzono w dniu:

2009-03-10

Elżbieta  Dziubińska

# Zamawiający:

Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu

ul. Ogrodowa 16

14 – 300 Morąg

# Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony

# Opis przedmiotu zamówienia:

## Przedmiotem zamówienia jest Remont Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu, dotyczący instalacji sieci elektrycznej, komputerowej, instalacji telefonicznej i instalacji sieci monitoringu oraz robót budowlanych i rozbiórkowych w CZYTELNI DLA DOROSŁYCH w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Morągu.

Wspólny Słownik Zamówień: 45311200-2 45314320-0 45314200-3 45212330-8 a) INSTALACJA ELEKTRYCZNA - tablica bezpiecznikowa TB i wlz - instalacja oświetleniowa - instalacja gniazd wtyczkowych 230V ogólnego przeznaczenia i zasilania komputerów - instalacja ochrony od porażeń b) INSTALACJA TELEFONICZNA. Wykonanie instalacji polega na ułożenie nowego obwodu telefonicznego przewodem YTKSY 2x4x0,5 w RL p/t od, podlegającej wymianie puszki przyłączeniowej w czytelni dla dorosłych do miejsca przyłączenia centralki telefonicznej w pomieszczeniu metodycznym. Ponadto wykonać trzy wypusty telefoniczne w czytelni dla dorosłych przewodami YTKSY 4x0,5 w RL układanymi pod tynk, w betonie posadzki i w pustych ścianach. Stosować osprzęt p/t i do pustych ścian. Gniazda montować na wysokości 0,3 m od posadzki. c) INSTALACJA SIECI KOMPUTEROWEJ. Instalację sieci komputerowej w czytelni dla dorosłych wykonać przewodami UPT kat. 6 3x2x0,5 w RL układanymi pod tynk, w betonie posadzki i w pustych ścianach. Stosować osprzęt p/t i do pustych ścian. Gniazda montować na wysokości 0,3 m od posadzki. Obwody sieci komputerowej wyprowadzić z gabinetu instrukcyjno- metodycznego Biblioteki. Przewody w gabinecie metodycznym układać w korytku krytym do miejsca przyłączenia do serwera. Stosować gniazda sieciowe RJ45. d) INSTALACJA MONITORINGU. Projekt przewiduje doprowadzenie przewodów do miejsc, wskazanych na rys. Nr E-1, miejsc montażu trzech kamer monitoringu, dwóch w czytelni dla dorosłych i jednej na zewnątrz budynku. Obwody wyprowadzić z miejsca rejestracji obrazu w gabinecie metodycznym przewodami UPT KAT.6 3x2x0,5 do kamer w czytelni i FTP kat.5 4x2x0,5 do kamery na zewnątrz biblioteki. Przewody układać w korytku krytym w gabinecie metodycznym, w RL pod tynk i w RL w betonie w czytelni dla dorosłych. e) ROBOTY BUDOWLANE Roboty rozbiórkowe Demontaż istniejących grzejników szt. 4 Zerwanie posadzek z płytek PVC m2 67 Demontaż szyn przysufitowych szt. 2 Demontaż belek montażowych dla opraw świetlówkowych i przewodów elektrycznych szt. 32 Wykonanie otworu drzwiowego w ścianie z płyt G-K na ruszcie metalowym celem obsadzenia ościeżnicy m3 0,21 Roboty budowlane Wymiana istniejącej stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe -wejście główne czytelni m2 3,15 Montaż ościeżnicy i drzwi aluminiowych "90" jednoskrzydłowych m2 1,8 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki z płytek terakotowych + wtopienie siatki m2 144 Gruntowanie podłoży preparatami -posadzka m2 144 Fluatowanie tynków wewnętrznych gładkich m2 116 Gładzie gipsowe m2 116 Posadzki z płytek o wymiarach 45 x 45 cm, układanych metodą kombinowaną -w karo m2 144 Wykonanie cokolików z płytek m 82 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -brama, boksy i lada m2 67,73 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -pozostałe m2 262,92 Montaż nowych grzejników wys.60cm wraz z niezbędnym do jego zamontowania oprzyrządowaniem-moc jednego grzejnika ok.4000 W szt. 3 Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m2 144 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 50-01 - boksy m2 15,12 Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowym 50-01 m2 40 Wykonanie lady z płyt G-K na ruszcie, licowanie ścian lady płytami MDF m2 7,8 Szczegóły znajdują sie w dokumentacji projektowej i przedmiarach. Przetarg nie obejmuje dostaw, które opisane są w projekcie (meble, półki, krzesła, itp.). Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

## Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

## Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości robót i asortymentu w zależności od uzyskanych środków finansowych.

# Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających (art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7):

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

# Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 45 dni od daty udzielenia zamówienia

# Warunki udziału w postępowaniu:

## W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

## Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki:

| Lp: | Warunek do spełnienia i sposób dokonywania jego oceny: |
| --- | --- |
| 1 | Sytuacja podmiotowa wykonawcy Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych |
| 2 | Zdolność ekonomiczna i finansowa Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia |
| 3 | Zdolność techniczna Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia |

## Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

# sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:

## Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (art. 38).

## W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

## Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.

## Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:

### W zakresie proceduralnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

| 1 | Dariusz Leszczewski - tel. ( 089) 698 625 305 |
| --- | --- |

### W zakresie merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

| 1 | Elżbieta Dziubińska - tel. (089) 757 43 76 |
| --- | --- |

# Wadium:

## Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 400.00 PLN (słownie:  dwa tysiące czterysta  00/100 PLN)

## Wadium należy wnieść  w terminie do dnia 2009-04-01 do godz. 15:00.

## Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

### pieniądzu:
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Millenium S.A. o/Morąg 45 1160 2202 0000 0000 6193 4591

### poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

### gwarancjach bankowych;

### gwarancjach ubezpieczeniowych

### poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

## Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium jeżeli:

### upłynął termin związania ofertą;

### zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;

### Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia;

### wpłynął wniosek Wykonawcy, z zastrzeżeniem pkt 8.5:

#### który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

#### który został wykluczony z postępowania;

#### którego oferta została odrzucona.

## Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

## Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

### odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

### nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

### zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

# Termin związania ofertą:

## Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

## Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

## Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

# Opis sposobu przygotowywania oferty:

## Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

## Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

## W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

## Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę  ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji.

## Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszej Specyfikacji.

## Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

## Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą parafowane.

## Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

## Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

## Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

| Lp: | Nazwa dokumentu potwierdzającego: | Wymagany dokument: | Nr załącznika do SIWZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oświadczenia z art. 22 i 24 |  | 1 |
| 2 | Oświadczenie o zgodności z warunkami przetargu |  | 2 |
| 3 | Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia |  | 3 |
| W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda złożenia: |
| 4 | Aktualny odpis z właściwego rejestru | Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |  |
| 5 | Zaświadczenie z właściwego organu podatkowego oraz ZUS | Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |  |
| Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dołączy do oferty wymienione wyżej dokumenty w opisanej formie. |
| W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda: |
| 6 | Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej | Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, jeżeli suma ubezpieczenia wynikająca z polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia nie będzie niższa niż 100 000 zł. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Warunek wysokości sumy ubezpieczenia zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Polisa musi być ważna, lub odnawiana przez cały okres realizacji zamówienia. |  |
| Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dołączy do oferty wymienione wyżej dokumenty w opisanej formie. |
| W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda: |
| 7 | Potwierdzenie posiadanych uprawnień | Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień |  |
| 9 | Wykaz wykonanych robót budowlanych | Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. W przypadku składania oferty wspólnej ww. wykaz składają ci z wykonawców składających ofertę wspólną, którzy potwierdzają spełnienie warunku. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. |  |
| 10 | Wykaz podwykonawców |  | 4 |
| 11 | Oświadczenie o odbytej wizytacji terenowej |  | 5 |
| Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dołączy do oferty wymienione wyżej dokumenty w opisanej formie. |

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów.

Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, lub pełnomocnictw albo jeżeli złoży oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia 
i dokumenty powinny spełniać warunki określone w art. 26 ust. 3 art. ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.

Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: „Oferta na: Remont Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu  NIE OTWIERAĆ przed 2009-04-01 godz. 15:20”
Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

## Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 10.12 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

## Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.).

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

## Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Sekretariat do dnia

## 2009-04-01 do godz. 15:00.
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

## Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 2009-04-01 o godz. 15:20, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr Sekretariat

# Opis sposobu obliczenia ceny:

## W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień     dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między       zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, dokonywanie   jakiejkolwiek zmiany w jej treści (za wyjątkiem omyłki pisarskiej i rachunkowej).

Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki   rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich   wykonawców, którzy złożyli oferty.

Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:

a) przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia,

b) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,

## c) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że                                prawidłowo   podano poszczególne ceny ryczałtowe.

## Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. W związku z czym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z  opisu przedmiotu zamówienia jak również w nim nie ujęte, a bez których nie  można wykonać zamówienia.

## Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą: wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym                          a Wykonawcą powinny być prowadzone w polskich złotych. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

# Kryteria oraz sposób oceny ofert:

## Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

| Nr: | Nazwa kryterium: | Waga: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena (koszt) | 100 % |

## Punkty przyznawane za podane w pkt 13.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

| Nr kryterium: | Wzór: |
| --- | --- |
| 1 | Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |

## Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji Przetargowej zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

## W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

# Udzielenie zamówienia:

## Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

## Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.).

## Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

### wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy i adresy wykonawców , którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem i porównaniem złożonych ofert,

### wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

### wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

## Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 14.3 Zamawiający umieści na stronie internetowej http://im.wbp.olsztyn.pl/~mbpmorag/ oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

## Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem wskazanego terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta.

## Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

# Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

## Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej.

## Zabezpieczenie wnosi się w jednej lub kilku następujących formach:

### pieniądzu;

### poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

### gwarancjach bankowych;

### gwarancjach ubezpieczeniowych;

### poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

## Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

## W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

## W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 15.2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

## Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia i jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

# Istotne postanowienia umowy:

## Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej Specyfikacji.

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej:

## Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przysługują środki ochrony prawne określone we wspomnianej ustawie.

## Wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

### Protest wnosi się w terminach określonych w art. 180 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

### Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

### Zamawiający rozstrzyga jednocześnie – w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu – wszystkie protesty dotyczące:

#### treści ogłoszenia,

#### postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

#### wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia i zapytania o cenę,

#### wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia albo odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego

### Protest inny, niż wymieniony w lit. c zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.

## Od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę, opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia i odrzucenia oferty  przysługuje odwołanie wnoszone do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania Zamawiającemu.

## Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

# Aukcja elektroniczna

## W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

# inne:

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.)

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

| Nr | Nazwa załącznika: |
| --- | --- |
| 1 | Oświadczenia z art. 22 i 24 |
| 2 | Oświadczenie o zgodności z warunkami przetargu |
| 3 | Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia |
| 4 | Wykaz podwykonawców |
| 5 | Oświadczenie o odbytej wizytacji terenowej |

| Nr | Nazwa dokumentu / wzoru: |
| --- | --- |
| 1 | Wzór oferty na roboty budowlane |
| 2 | Wzór umowy na roboty budowlane |